PHỤ LỤC I

CÁC BƯỚC GIÁM SÁT KỸ THUẬT ĐÓNG MỚI TÀU CÁ
(ban hành kèm theo Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

| TT | Nội dung các hạng mục kiểm tra | Loại tàu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | <50 cv | < 90 cv | ³ 90 cv |  |
| A. TÀU VÕ GỖ |
| 1 | Xét duyệt thiết kế | x | x | x |  |
| 2 | Kiểm tra phóng dạng |  |  | x |  |
| 3 | Kiểm tra vật liệu |  |  | x |  |
| 4 | Kiểm tra dưỡng mẫu |  |  | x |  |
| 5 | Kiểm tra lắp ráp | x | x | x |  |
|  | - Kiểm tra lắp ráp khung xương |  | x | x |  |
|  | - Kiểm tra lắp ráp ván vỏ |  | x | x |  |
| 6 | Kiểm tra lắp máy |  | x | x |  |
|  | - Kiểm tra bệ máy |  | x | x |  |
|  | - Kiểm tra căng tim hệ trục |  | x | x |  |
|  | - Kiểm tra lắp đặt máy |  | x | x |  |
|  | - Kiểm tra các hệ thống phục vụ |  | x | x |  |
| 7 | Kiểm tra chế tạo lắp đặt hệ trục chân vịt |  | x | x |  |
| 8 | Kiểm tra tàu trước khi hạ thủy | x | x | x |  |
| 9 | Kiểm tra các trang thiết bị thân tàu (các buồng) |  |  | x |  |
| 10 | Kiểm tra các trang thiết bị khác |  |  | x |  |
| 11 | Thử ổn tính |  |  | x |  |
| 12 | Thử tại bến |  |  | x |  |
| 13 | Thử đường dài, nghiệm thu xuất xưởng | x | x | x |  |
| B. TÀU VỎ THÉP |
| 1 | Xét duyệt thiết kế | x | x | x |  |
| 2 | Kiểm tra phóng dạng |  |  | x |  |
| 3 | Kiểm tra vật liệu |  |  | x |  |
| 4 | Kiểm tra dưỡng mẫu |  |  | x |  |
| 5 | Kiểm tra lắp ráp | x | x | x |  |
|  | - Kiểm tra lắp ráp khung xương |  |  | x |  |
|  | - Kiểm tra lắp ráp tôn vỏ |  | x | x |  |
| 6 | Kiểm tra lắp máy |  | x | x |  |
|  | - Kiểm tra bệ máy |  |  | x |  |
|  | - Kiểm tra căng tim hệ trục |  |  | x |  |
|  | - Kiểm tra lắp đặt máy |  | x | x |  |
|  | - Kiểm tra các hệ thống phục vụ |  |  |  |  |
| 7 | Kiểm tra chế tạo lắp đặt hệ trục chân vịt |  | x | x |  |
| 8 | Kiểm tra tàu trước khi hạ thủy | x | x | x |  |
| 9 | Kiểm tra các trang thiết bị thân tàu (các buồng) |  |  | x |  |
| 10 | Kiểm tra các trang thiết bị khác |  |  | x |  |
| 11 | Thử ổn tính |  |  | x |  |
| 12 | Thử tại bến |  |  | x |  |
| 13 | Thử đường dài, nghiệm thu xuất xưởng | x | x | x |  |
| C. TÀU VỎ COMPOZITE |
| 1 | Xét duyệt thiết kế | x | x | x |  |
| 2 | Kiểm tra phóng dạng Kiểm tra điều kiện nhà xưởng |  |  | x |  |
| 3 | Kiểm tra vật liệu | x | x | x |  |
| 4 | Kiểm tra khuôn mẫu |  |  | x |  |
| 5 | Kiểm tra trát composite vỏ và khung xương | x | x | x |  |
| 6 | Kiểm tra tách khuôn | x | x | x |  |
| 7 | Kiểm tra lắp máy | x | x | x |  |
|  | - Kiểm tra bệ máy |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra căng tim hệ trục |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra lắp đặt máy |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra các hệ thống phục vụ |  |  |  |  |
| 8 | Kiểm tra chế tạo lắp đặt hệ trục chân vịt |  | x | x |  |
| 9 | Kiểm tra tàu trước khi hạ thủy | x | x | x |  |
| 10 | Kiểm tra các trang thiết bị thân tàu (các buồng) |  |  | x |  |
| 11 | Kiểm tra các trang thiết bị khác |  |  | x |  |
| 12 | Thử ổn tính |  |  | x |  |
| 13 | Thử tại bến |  |  | x |  |
| 14 | Thử đường dài, nghiệm thu xuất xưởng | x | x | x |  |

PHỤ LỤC II

BẢNG KÊ DỤNG CỤ, THIẾT BỊ TỐI THIỂU CẦN PHẢI CÓ MỘT ĐƠN VỊ LÀM ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ
(ban hành kèm theo Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

| TT | Tên dụng cụ, thiết bị | Quy cách | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thước dây cuộn (sợi bố) | 0 – 10 m 0 - 25m | 2 cái 2 cái |  |
| 2 | Thước cuộn (kim loại) | 0 – 2 m 0 – 5 m 0 – 10 m | 2 – 10 cái 2 cái 2 cái | Mỗi cán bộ 1 cái |
| 3 | Thước thẳng (gỗ hoặc nhựa) | 0 – 300 mm 0 - 800 mm 0 - 1000 mm | 2 – 10 cái 2 cái 2 cái | Mỗi cán bộ 1 cái |
| 4 | Đồng hồ đo độ nghiêng tàu | 0 – 900(trái, phải) | 2 cái |  |
| 5 | Đồng hồ đo tốc độ gió |  | 2 cái |  |
| 6 | Định vị vệ tinh |  | 1 cái |  |
| 7 | Đồng hồ bấm giây |  | 5 – 10 cái | Mỗi cán bộ 1 cái |
| 8 | Thước đo bước xoắn chân vịt | 0 – 800mm R 1000 mm | 1 cái |  |
| 9 | Máy đo siêu âm |  | 1 cái |  |
| 10 | Búa kiểm tra |  | 5 – 10 cái | Mỗi cán bộ 1 cái |
| 11 | Máy vi tính |  | 1 cái |  |
| 12 | Thước lá mỏng | 0,01 – 2,00 mm | 2 – 5 cái | Mỗi cán bộ 1 cái |
| 13 | Thước lá dẹp | 150 mm 300 mm 1000 mm | 2 – 5 cái 2 – 5 cái 1 cái | Mỗi cán bộ 1 cái |
| 14 | Đồng hồ so (Comparateur) |  | 1 bộ |  |
| 15 | Đồng hồ đo vùng tua máy |  | 2 cái | 1 kiểu từ 1 kiểu cơ |
| 16 | Đồng hồ đo áp suất | 0 – 16 KG/cm2 0 – 25 KG/cm2 0 – 200 KG/cm2 | 1 – 2 cái 1 – 2 cái 1 – 2 cái |  |
| 17 | Đồng hồ đo nhiệt độ | 0 – 1000C | 1 – 2 cái |  |
| 18 | Đồng hồ đo nhiệt độ khí xả | 1 – 3000C | 1 – 2 cái |  |
| 19 | Bộ đồ vẽ kỹ thuật |  | 2 bộ |  |
| 20 | Thước cặp | 150mm 300mm | 1 – 2 cái 1 – 2 cái |  |
| 21 | Pan me đo ngoài | 0 – 25mm 100 – 200mm | 1 – 2 cái 1 bộ |  |
| 22 | Pan me đo trong | 100 – 200mm | 1 bộ |  |
| 23 | Thiết bị bàn nguội (bàn mát, giá đỡ V chuẩn) |  | 1 bộ |  |

PHỤ LỤC III

GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU CÁ
(ban hành kèm theo Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

|  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** |
| --- | --- |
| Số:………TS/ĐKTC | ……., ngày ... tháng … năm …. |

GIẤY CHỨNG NHẬN

AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU CÁ

Tên tàu: …………………….............….; Số đăng ký: …………………………..;

Chủ tàu:……………………..……………………………………………………;

Năm và nơi đóng: ………………………………......…………………………....;

Kích thước Lmax, m:………………; Bmax, m:……………..; D, m:………….….;

LTK, m: ………………; BTK, m:………………; d, m:..…………….;

Vật liệu thân vỏ: ………………………………………......…………………….;

| TT | Ký hiệu máy | Số máy | Công suất định mức Ne, sức ngựa | Vòng quay định mức ne, vòng/phút | Năm, nơi chế tạo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N01 |  |  |  |  |  |
| N02 |  |  |  |  |  |
| N03 |  |  |  |  |  |

- Căn cứ vào các luật lệ, quy phạm hiện hành của Nhà nước

- Căn cứ biên bản kiểm tra kỹ thuật Số: …… ngày …. tháng ….. năm …..

Chứng nhận tàu: …… Có trạng thái kỹ thuật và trang thiết bị bảo đảm hoạt động

Vùng hoạt động: ………………………….....……………………………………

Mạn khô, m: ………; Sức chở tối đa, tấn:……….; Số thuyền viên, người:…...…

Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến: ngày …. tháng …… năm……

CƠ QUAN ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ